## Slide 1
第2章
光电技术
光电探测器理论基础
Photoelectric
Technology
Theoretical Basis of Photodetectors

## Slide 2
光电探测器的噪声
光电探测器的噪声
Photoelectric
Technology
2.3
2.3
光电技术

## Slide 3
噪声的基本概念
噪声的基本概念
Photoelectric
Technology
2.3.1
2.3.1
光电技术

## Slide 4
例如：检查某光电探测器输出电压信号时
噪声影响信号（特别是弱信号）的测量和处理
噪声是指随机的、瞬间的、幅度不能预先知道的起伏。
v
t
0
实际输出为图中红色曲线
理想输出是图中蓝色正弦信号
Photoelectric
Technology
2.3.1
光电技术
噪声的基本概念

## Slide 5
均方噪声电流表示为
K个噪声源(互不相关）
i
t
如图光电器件输出电流的平均值表示为
Photoelectric
Technology
2.3.1
光电技术
噪声的基本概念

## Slide 6
功率谱密度与频率无关称为白噪声，与频率有关的，如：1/f噪声。
通常对噪声这个随机的时间函数进行傅里叶频谱分析，得到噪声功率随频率的变化关系，即噪声的功率谱密度(Spectral noise power density)，用Sn(f)表示，定义为：
Photoelectric
Technology
2.3.1
光电技术
噪声的基本概念

## Slide 7
光学系统
光电
探测器
前置
放大器
信号
处理
显示
背景
目标
光子
噪声
光电探测器
噪声
信号放大及处理电路噪声
光电信息系统噪声
噪声影响信号（特别是弱信号）的测量和处理
Photoelectric
Technology
2.3.1
光电技术
噪声的基本概念

## Slide 8
光电探测器的噪声
Photoelectric
Technology
2.3.2
2.3.2
光电技术
噪声的基本概念

## Slide 9
1．热噪声
2 . 散粒噪声
3．产生－复合噪声
4．1/f 噪声
5．温度噪声
Photoelectric
Technology
2.3.2
光电技术
光电探测器的噪声

## Slide 10: 1. 热噪声(Thermal noise)
热噪声(Johnson噪声)是由于载流子的热运动而引起电流或电压的随机起伏。 均方噪声电流和均方噪声电压表达式为：
为测量的频带宽度
热噪声是白噪声
Photoelectric
Technology
2.3.2
光电技术
光电探测器的噪声

## Slide 11
热噪声等效电路如下
在室温下(295K)
1欧姆电阻在单位赫兹带宽内产生的热噪声功率为
R
R
例如：常温下，R=1KΩ，Δf=1Hz
Photoelectric
Technology
2.3.2
光电技术
光电探测器的噪声

## Slide 12: 2. 散粒噪声（Shot noise ）
光电探测器的散粒噪声是由于探测器在光辐射作用或热激发下引起光电子或载流子的随机起伏 。均方噪声电流表示为：
式中， e为电子电荷； I为器件输出平均电流； Δf为测量的频带宽度。
散粒噪声存在于所有真空光电器件和半导体器件中
低频时，属于白噪声。
高频时，散粒噪声变得与频率有关。
散粒噪声是由形成电流的载流子的分散性造成的，在大多数半导体器件中，它是主要的噪声来源。
Photoelectric
Technology
2.3.2
光电技术
光电探测器的噪声

## Slide 13: 3．产生－复合噪声
（Generation Recombination noise, GR）
产生-复合噪声是半导体器件中由于光生载流子的产生与复合而引起的平均载流子浓度的随机起伏。均方噪声电流表达式为：
光电导增益
产生－复合噪声不是白噪声
Photoelectric
Technology
2.3.2
光电技术
光电探测器的噪声
平均电流
载流子平均寿命
测量频带宽度
ω=2πf

## Slide 14: 4．1/f 噪声
1/f 噪声通常又称为电流噪声。也称为闪烁噪声或过剩噪声。它是一种低频噪声，几乎所有探测器中都存在。均方噪声电流表达式为
1/f 噪声主要出现在1kHz以下的低频区，大于1kHz时，与其他噪声比较可以忽略不计。
器件输出平均电流
Photoelectric
Technology
2.3.2
光电技术
光电探测器的噪声
接近于2
器件工作带宽
c是比例常数
β 取0.8~1.5

## Slide 15: 5．温度噪声
温度噪声是由热探测器吸收和传导等热交换引起的温度起伏。其均方噪声温度表达式为：
G为器件的热传导系数
Photoelectric
Technology
2.3.2
光电技术
光电探测器的噪声
k为玻尔兹曼常量； T为热力学温度(K)；
τT=C/G为器件的热时间常量
f 为器件工作频率
C为器件的热容

## Slide 16
低频率时
则低频下，热探测器温度噪声功率为
均方温度噪声为
Photoelectric
Technology
2.3.2
光电技术
光电探测器的噪声

## Slide 17
1．热噪声
2. 散粒噪声
3．产生－复合噪声
4．1/f 噪声
5．温度噪声
Photoelectric
Technology
2.3.2
光电技术
光电探测器的噪声