## Slide 1
第3章
光电技术
光电导探测器
Photoelectric
Technology
photoconductive detector

## Slide 2
光电导探测器的偏置电路
Photoelectric
Technology
3.4
光电技术
光电导探测器的偏置电路
3.4

## Slide 3
设在某光照度E下，光敏电阻的阻值为R，电导为g，流过偏置电阻RL的电流为IL
微分
基本偏置电路
Photoelectric
Technology
3.4.1
光电技术
设iL=dIL，ev=dE，则

## Slide 4
加在光敏电阻上的电压为R与RL对电压V的分压，即VR=V∙R/(R+RL) ，因此，光电流的微变量为
微变等效电路图
基本偏置电路
Photoelectric
Technology
3.4.1
光电技术

## Slide 5
偏置电阻RL两端的输出电压的变化量为
可以看出，当电路参数确定后，输出电压信号的变化量与弱辐射入射照度ev成线性关系。
基本偏置电路
Photoelectric
Technology
3.4.1
光电技术

## Slide 6
特点: 信噪比高－－弱光信号检测
当RL»R时，流过光敏电阻的电流基本不变，此时的偏置电路称为恒流电路。
由于光敏电阻自身的阻值已经很高，再满足恒流偏置的条件就难以满足电路输出阻抗的要求，为此，可引入如图所示的晶体管恒流偏置电路。
恒流电路(RL>>R)
Photoelectric
Technology
3.4.2
光电技术

## Slide 7
稳压管DW将晶体三极管的基极电压稳定，即Vb=VW，流过晶体三极管发射极的电流Ie 为
在晶体管恒流偏置电路中输出电压Vo为
求微分得
将dR代入上式得
或
显然，恒流偏置电路中光敏电阻的电压灵敏度Su为
恒流电路(RL>>R)
Photoelectric
Technology
3.4.2
光电技术

## Slide 8
当RL<<R时
利用晶体三极管很容易构成光敏电阻的恒压偏置电路。如图所示为典型的光敏电阻恒压偏置电路。
光敏电阻在恒压偏置电路的情况下输出的光电流IP与处于放大状态的三极管发射极电流Ie近似相等。因此，恒压偏置电路的输出电压为
取微分，则得到输出电压的变化量为
恒压电路(RL<<R)
Photoelectric
Technology
3.4.3
光电技术

## Slide 9
例：恒流偏置电路中，已知电源电压为12V，Rb为820Ω，Re为3.3kΩ，三极管的放大倍率不小于80，稳压二极管的输出电压为4 V，光照度为40lx时输出电压为6V，80 lx时为8V。（设光敏电阻在30到100lx之间的值不变）
试求：
解： 根据已知条件，流过稳压管DW的电流
(2)该电路的电压灵敏度Sv？
(1)输出电压为7伏的照度为多少勒克司？
(1) 根据题目给的条件，可得到不同光照下光敏电阻的阻值
恒压电路(RL<<R)
Photoelectric
Technology
3.4.3
光电技术

## Slide 10
将Rp1与Rp2值代入γ值计算公式，得到光照度在40~80lx之间的γ值
输出为7V时光敏电阻的阻值应为
此时的光照度可由γ值计算公式获得
E3=54.45（lx）
（2）电路的电压灵敏度Su
恒压电路(RL<<R)
Photoelectric
Technology
3.4.3
光电技术

## Slide 11
例：在恒压偏置电路中，已知DW为2CW12型稳压二极管，其稳定电压值为6V，设Rb=1kΩ，RC=510Ω, 三极管的电流放大倍率不小于80，电源电压Vcc=12V，当CdS光敏电阻光敏面上的照度为150lx时恒压偏置电路的输出电压为11V,照度为450lx时输出电压为8V。
试求：
(1)计算输出电压为9V时的照度（设光敏电阻在100~500lx间的γ值不变）为多少lx？
(2)照度到500lx时的输出电压为多少？
解: 分析电路可知，流过稳压二极管的电流满足稳压管的稳定工作条件，三极管的基极被稳定在6V。
设光照度为150lx时的输出电流为I1，光敏电阻的阻值为R1，则
恒压电路(RL<<R)
Photoelectric
Technology
3.4.3
光电技术

## Slide 12
同样,照度为300lx时流过光敏电阻的电流I2与电阻R2为
R2=680Ω
由于光敏电阻在100到500lx间的γ值不变，因此该光敏电阻的γ值应为
当输出电压为9V时，设流过光敏电阻的电流为I3，阻值为R3，则
R3=900Ω
代入γ值的计算公式便可以计算出输出电压为9V时的入射照度E3
恒压电路(RL<<R)
Photoelectric
Technology
3.4.3
光电技术

## Slide 13
由γ值的计算公式可以找到500lx时的阻值R4及三极管的输出电流I4为：
I4=24.7(mA)
R4=214Ω
而此时的输出电压VO为
VO=V－I4R4=6.7(V)
即，在500lx的照度下恒压偏置电路的输出电压为6.7V。
E3=196(lx)
恒压电路(RL<<R)
Photoelectric
Technology
3.4.3
光电技术

## Slide 14
光敏电阻的应用实例
Photoelectric
Technology
3.5
光电技术
光敏电阻的应用实例
3.5

## Slide 15
光敏电阻应用
自动控制装置
光电检测设备
生产线上的自动送料
自动门装置
航标灯
路灯
应急自动照明
自动给水停水装置
生产安全装置
烟雾火灾报警装置
照相机自动曝光
医疗光电脉搏计
光敏电阻的应用实例
Photoelectric
Technology
3.5
光电技术

## Slide 16
LED
与非门
光敏电阻
电源
三极管
脉冲宽度控制
话筒
声光自动控制电路
Photoelectric
Technology
3.5.1
光电技术

## Slide 17
含有直流分量的交流信号
低电平
高电平
三极管截止
LED不发光
有声音
光线较强，光敏电阻阻值较小
输出高电平，不能触发后续的单稳态电路
输出低电平
含交流负信号
白天（光线较强）、有声音
声光自动控制电路
Photoelectric
Technology
3.5.1
光电技术

## Slide 18
没有交流信号
低电平
低电平
三极管截止
LED不发光
无声音
光线较强，光敏电阻阻值较小
输出高电平，不能触发后续的单稳态电路
输出低电平
无输入信号
白天（光线较强）、无声音
声光自动控制电路
Photoelectric
Technology
3.5.1
光电技术

## Slide 19
没有交流信号
高电平
低电平
三极管截止
LED不发光
无声音
光线弱，光敏电阻阻值大
输出高电平，不能触发后续的单稳态电路
输出低电平
无输入信号
晚上（光线弱）、无声音
声光自动控制电路
Photoelectric
Technology
3.5.1
光电技术

## Slide 20
含有直流分量的交流信号
高电平
高电平
三极管导通
LED
发光
有声音
光线弱，光敏电阻阻值大
输出低电平，触发后续的单稳态电路
输出高电平
有输入信号
晚上（光线弱）、有声音
声光自动控制电路
Photoelectric
Technology
3.5.1
光电技术

## Slide 21
电源
光敏电阻
开关
定时电容
电压比较器
电磁铁
三极管
电磁铁吸引向左运动
快门开关控制向右运动
图像传感器
CCD/CMOS
前帘
后帘
景物
光学镜头
照相机自动曝光控制电路
Photoelectric
Technology
3.5.2
光电技术

## Slide 22
VR=Vcc
K1合
V->V+输出低电平
电磁铁无电
三极管截止
电磁铁无磁性，光偏离光轴
前帘被快门挂钩钩住，光偏离光轴
光线无法到达CCD/CMOS
景物
K1闭合K2断开
照相机自动曝光控制电路
Photoelectric
Technology
3.5.2
光电技术

## Slide 23
K1断K2合
U-<U+输出高电平
电磁铁有电
三极管导通
电磁铁有磁性，后帘受电磁力向左运动，光孔位于光轴
按下快门K2合，前帘脱钩，被弹簧拉到右边，光孔位于光轴上
光线到达CCD/CMOS
景物
K2闭合K1断开，VR<Vth）
RC电路导通，电容C开始充电，Vc从0开始上升
VR=Vc,VR从0开始上升，这时VR<Vth
照相机自动曝光控制电路
Photoelectric
Technology
3.5.2
光电技术

## Slide 24
K1断K2合
V->V+输出低电平
电磁铁无电
三极管截止
电磁铁无磁性，后帘在弹簧的作用下向右运动，光孔偏离光轴
前帘回到左边，被挂钩钩住，光孔偏离光轴上，K2断K1合
光线无法达CCD/CMOS
K2闭合K1断开，VR>Vth）
电容C充电，Vc上升到大于Vth
照相机自动曝光控制电路
Photoelectric
Technology
3.5.2
光电技术

## Slide 25
阈值电压
电容充电规律
时间常数
光敏电阻
曝光时间的计算
曝光时间
照相机自动曝光控制电路
Photoelectric
Technology
3.5.2
光电技术

## Slide 26
如图所示为一种最简单的由光敏电阻控制的件的照明灯光自动控制电路。
由3部分构成
半波整流滤波电路
测光与控制的电路
执行电路
设使照明灯点亮的光照度为EV
照明灯的光电控制电路
Photoelectric
Technology
3.5.3
光电技术

## Slide 27
继电器绕组的直流电阻为RJ，使继电器吸合的最小电流为Imin，光敏电阻的光电导灵敏度为Sg，暗电导go=0，则
这种最简单的光电控制电路还有很多缺点，还需要改进。在实际应用中常常要附加其他电路，如楼道照明灯常配加声控开关或微波等接近开关使灯在有人活动时照明灯才被点亮；而路灯光电控制器则要增加防止闪电光辐射或人为的光源（如手电灯光等）对控制电路的干扰措施。
照明灯的光电控制电路
Photoelectric
Technology
3.5.3
光电技术

## Slide 28
采用光敏电阻为探测元件的火焰探测报警器电路图如下图
PbS光敏电阻的暗电阻的阻值为1MΩ，亮电阻的阻值为0.2MΩ(幅照度1mw/cm2下测试)，峰值响应波长为2.2μm，恰为火焰的峰值辐射光谱。
火焰探测报警器
Photoelectric
Technology
3.5.4
光电技术