## Slide 1
第4章
光电技术
光伏探测器
Photoelectric
Technology
Photovoltaic detector

## Slide 2
PIN 光敏二极(P-Intrinsic-N)
PIN 光敏二极(P-Intrinsic-N)
Photoelectric
Technology
4.4
4.4
光电技术

## Slide 3
普通
光敏二极管缺点
RC
时间常数
限制
PN结
耗尽层宽度
限制
无法对高频调制信号进行光电检测
耗尽层最大厚度几个微米
光子穿透深度
大于耗尽层宽度
大多数光子被耗尽层外的中性区域吸收而产生光电子-空穴对
耗尽层电容不够小
频率
特性
PIN 光敏二极(P-Intrinsic-N)
Photoelectric
Technology
4.4
光电技术

## Slide 4
光子入射Si材料穿透深度与波长关系
PIN 光敏二极(P-Intrinsic-N)
Photoelectric
Technology
4.4
光电技术

## Slide 5
原理与结构（Principle and Structure）
原理与结构（Principle and Structure）
Photoelectric
Technology
4.4.1
4.4.1
光电技术

## Slide 6
P+
I-Intrinsic
N+
Electrode
Electrode
SiO2
PIN光敏二极管结构
理想PIN光敏二极管的结构P+IN+
（P+-Intrinsic-N+）
P+：表示重摻杂空穴型半导体材料区；
I：表示本征半导体材料区；
N+：表示重摻杂电子半导体材料区。
本征半导体I层摻杂的浓度比P+层和N+层要少很多，宽度比P+层和N+层要宽，一般为5~50m，视具体器件会有所不同。
原理与结构（Principle and Structure）
Photoelectric
Technology
4.4.1
光电技术

## Slide 7
5~50um
Intrinsic layer
P+层与I交界面显露出很薄的一负电荷层
N+层与I交界面显露出很薄的一正电荷层
多子的扩散运动
Principle-Intrinsic
内建均匀电场E0
P-Intrinsic-N结构设计
入射光子主要在I层吸收产生电子-空穴对。
I层中的光生电子-空穴对被电场E0分开，并各自漂移向P+层和N+层。
当PIN外接负载电阻形成回路时，就会在回路产生电流，其电流的大小近似等于光电流。
原理与结构（Principle and Structure）
Photoelectric
Technology
4.4.1
光电技术

## Slide 8
*PIN的响应时间
光生载流子穿过I层消耗的漂移时间
增加I层  使更多的光子被吸收，量子效率提高，响应速度降低。
理想情况
耗尽层电容
C=1pf,R=50Ω，
RC时间常数~50ps
工作条件—反向偏压
光伏效应产生能量转换，因此无需外部电源
—加外部反向偏压提升频率响应与线性
原理与结构（Principle and Structure）
Photoelectric
Technology
4.4.1
光电技术

## Slide 9
PIN光敏二极管回路中的信号电流：由光伏效应所产生的电子-空穴对的数量决定。
反向偏置电压影响电转换的线性度
原理与结构（Principle and Structure）
Photoelectric
Technology
4.4.1
光电技术

## Slide 10
图2反向偏置电压对线性范围的影响
图1反向偏置电压对截止频率的影响
原理与结构（Principle and Structure）
Photoelectric
Technology
4.4.1
光电技术

## Slide 11
反向偏置优缺点
优点：有效提高频率响应和线性度。
缺点：暗电流和噪声的增加；可能对器件的损坏。
工作条件：
低于最大反向偏压工作；
负极接电源正极。
反向偏置电压 Vr时电场强度：
I层的设计目的：
扩展吸收区—提高量子效率和灵敏度；
响应时间— I层厚度W成反比—降低响应速度。
结论：折中考虑！
原理与结构（Principle and Structure）
Photoelectric
Technology
4.4.1
光电技术

## Slide 12
特性参数 Characteristic Parameter
特性参数 Characteristic Parameter
Photoelectric
Technology
4.4.2
4.4.2
光电技术

## Slide 13
1.量子效率和光谱特性
量子效率ɳ
光照  产生电子-空穴对与入射光子数之比
由材料特性、器件结构决定。
光谱特性—半导体材料的吸收光谱。
特性参数 Characteristic Parameter
Photoelectric
Technology
4.4.2
光电技术

## Slide 14
2.响应速度与频率特性
PD的响应速度
电荷积累成为外部电流所需时间
通常表示为上升时间或者介质频率
上升时间：输出信号从 10% to 90% 稳定信号所需时间
影响因素：
特性参数 Characteristic Parameter
Photoelectric
Technology
4.4.2
光电技术

## Slide 15
(1) 时间常数t1
影响因素：
Ct = 封装电容+PD 结电容
PD的极电容Ct
负载电阻 RL
t1 表达式：
缩短t1 
设计的 Ct 或 RL 要小
特性参数 Characteristic Parameter
Photoelectric
Technology
4.4.2
光电技术

## Slide 16
Cj 近似正比于有源区面积 A
反比于耗尽层宽度W的方根
耗尽层宽度 ∝ 基底材料的灵敏度×反向偏压VR
为缩短t1, 相应地
PD的有源区面积A较小
加大反偏电压
增加本征层 厚度
反向偏压：增加暗电流 注意：在低光通量下使用
特性参数 Characteristic Parameter
Photoelectric
Technology
4.4.2
光电技术

## Slide 17
(2) 扩散时间t2 —耗尽层外产生的载流子
当入射光没有照在PN结而被周围材料吸收时，即在耗尽层外产生载流子，如耗尽层下面的基底区
载流子所需扩散时间t2 ：>几个ms
特性参数 Characteristic Parameter
Photoelectric
Technology
4.4.2
光电技术

## Slide 18
(3) 耗尽层的载流子渡越时间t3
耗尽层中载流子的漂移速度 vd ：
——迁移率 μ 和电场E表示
耗尽层宽度 W，外加电压VR, 则平均电场
t3近似为 :
特性参数 Characteristic Parameter
Photoelectric
Technology
4.4.2
光电技术

## Slide 19
以上三个参数确定了PD的上升时间tr
tr 近似表达式：
PIN 设计：
在耗尽层之外只产生少数载流子
Ct 很小、且载流子在耗尽层的渡越时间很短
理想应用：高速光探测
特性参数 Characteristic Parameter
Photoelectric
Technology
4.4.2
光电技术

## Slide 20
输入光
输出波形 (t1,t2>>t3)
输出波形 (t2>>t1,t3)
特性参数 Characteristic Parameter
Photoelectric
Technology
4.4.2
光电技术

## Slide 21
型号 | 光敏面直径（mm） | 峰值波长 （nm） | 灵敏度 (A/W) | 电容 (pF) | 暗电流 （nA） | 噪声等效功率 | 最大反偏电压 （V） | 上升时间（ns） | 工作温度 （℃）
PIN-HR005 | 0.127 | 800 | 0.5 | 0.8 | 0.03 | 5.0e-15 | 15 | 0.60 | -25~+85
PIN-HR008 | 0.203 | 800 | 0.5 | 0.8 | 0.03 | 5.0e-15 | 15 | 0.60 | -25~+85
PIN-HR020 | 0.508 | 800 | 0.5 | 1.8 | 0.06 | 7.1e-15 | 15 | 0.80 | -25~+85
PIN-HR026 | 0.660 | 800 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | 1.0e-14 | 15 | 0.90 | -25~+85
PIN-HR040 | 0.991 | 800 | 0.5 | 4.9 | 0.3 | 1.9e-14 | 15 | 1.0 | -25~+85
高速硅PIN光电二极管特性
PIN光电二极管
特性参数 Characteristic Parameter
Photoelectric
Technology
4.4.2
光电技术

## Slide 22
PIN应用
PIN应用
Photoelectric
Technology
4.4.3
4.4.3
光电技术

## Slide 23
光纤通信、激光技术
可见和近红外接收
测距、测温
微光功率/微电流测量
PIN应用
Photoelectric
Technology
4.4.3
光电技术

## Slide 24
光纤通信中的光接收机
解调/光电变换—光接收机
= 光电检测器+放大电路
+均衡滤波电路+自动增益控制电路+其他电路
光电检测器
光纤通信系统的一个核心器件
实现光信号到电信号的变换
PIN应用
Photoelectric
Technology
4.4.3
光电技术

## Slide 25
2. 脉冲式激光峰值功率计
测量脉冲式激光器峰值功率值的仪器。基本原理与一般功率计相同，但测量对象是脉冲光。激光脉冲信号的特点主要是脉冲信号宽度很窄，在ns量级，且存在单脉冲或低重复率脉冲以及高重复率信号等多种形式
在保证光电探测器工作在线性范围的条件下，选用响应速度极快、且使用方便的PIN光敏二极管作为探测器，以保证其高的响应速度和可靠性，同时选用高速宽带运算放大器，以保证其信号完整真实的输出。
激光信号远视场情况下的综合测试，主要解决对脉冲激光的响应灵敏度、响应速度、高速宽带信号的采集处理、及重复频率、峰值功率标定的问题。
PIN应用
Photoelectric
Technology
4.4.3
光电技术

## Slide 26
例: Si pin PD的有源光接收区d =0.4mm, 光源l= 700nm，强度密度0.1mW/cm2 ，Ip~ 56.6nA
问：响应度和PIN光电二极管的量子效率?
解：入射光强度 I= 0.1mW/cm2 ~ 注入可转换功率：
响应度：
量子效率：
PIN应用
Photoelectric
Technology
4.4.3
光电技术