## Slide 1
第5章
光电技术
光电子发射探测器
Photoelectric
Technology
Photoelectron emission detector

## Slide 2
光电倍增管应用
光电倍增管应用
Photoelectric
Technology
5.5
5.5
光电技术

## Slide 3
1.光谱学
紫外/可见/近红外分光光度计，原子吸收分光光度计，发光分光光度计，荧光分光光度计，拉曼分光光度计，其它液相或气相色谱如X光衍射仪、X光荧光分析和电子显微镜等。
固体表面分析，这种技术在半导体工业领域被用于半导体的检查中，如缺陷、表面分析、吸附等。电子、离子、X射线一般采用电子倍增器或MCP来测定。
2.质量光谱学与固体表面分析
光电倍增管应用
Photoelectric
Technology
5.5
光电技术

## Slide 4
3.环境监测
尘埃粒子计数器，浊度计，NOx、SOx检测。
4.医疗器械与生物技术
γ相机，正电子CT，液体闪烁技术，血液、尿液检查，用同位素、酶、 荧光、化学发光、生物发光物质、细胞分类与荧光计等。
5.射线测定
低水平的α射线， β射线和γ射线的检测。
光电倍增管应用
Photoelectric
Technology
5.5
光电技术

## Slide 5
6.资源调查
石油测井，用于判断油井周围的地层类型及密度。
7.工业计测
8.摄影印刷
厚度计，半导体检测系统。
彩色扫描，把彩色分解成三原色（红、绿、兰）和黑色，作为图像数据读出。
光电倍增管应用
Photoelectric
Technology
5.5
光电技术

## Slide 6
9.高能物理-加速器实验
10.中微子、正电子衰变实验，宇宙线检测
11.激光
激光雷达用于高精度测距、大气观察等。
中微子实验，空气浴计数器，天体X射线探测，恒星及星际尘埃 散乱光的测定。
辐射计数器，TOF计数器，契伦柯夫计数器，热量计。
光电倍增管应用
Photoelectric
Technology
5.5
光电技术

## Slide 7
DNA芯片
物镜
He-Ne
激光器
YAG
激光器
透镜
干涉
滤光片
PMT
例1 基因DNA芯片扫描仪
通过微加工技术，将数以万乃至百万计的特定序列的DNA片段(基因探针)，有规律地排列固定于2cm2的硅片、玻片等支持物上，构成的一个二维DNA探针阵列称为基因芯片。
核酸探针(排列已知)粘结在玻璃片上，与荧光染料标记的样本片段杂交。用激光束扫描DNA芯片，通过测量杂交核酸发出的荧光强度来获取样品DNA的遗传信息。
光电倍增管应用
Photoelectric
Technology
5.5
光电技术

## Slide 8
激光器
PMT
滤光片
计算机
信号处理
旋转
支撑座
云层
例2 激光雷达
由激光发射机、光学接收机、转台、光电信息处理系统和计算机等组成。
激光器将电脉冲变成光脉冲发射出去，光接收机再把从目标（大气分子，气溶胶，云等）反射回来的光脉冲还原成电脉冲，并转换成数字信号，由计算机处理，以测量散射体的距离、浓度、速度和形状。
激光束扫描目标区以获得一个三维空间分布。
光电倍增管应用
Photoelectric
Technology
5.5
光电技术