## Slide 1
第6章
光电技术
热探测器
Photoelectric
Technology
Fundamentals of Radiometry and Photometry

## Slide 2
热电偶和热电堆探测器
热电偶和热电堆探测器
Photoelectric
Technology
6.2
6.2
光电技术

## Slide 3
热电偶和热电堆探测器
热电偶的工作原理
Photoelectric
Technology
6.2.1
6.2.1
光电技术

## Slide 4
热电偶 (Thermocouple)－又称温差电偶
热探测器：吸收辐射ΦΔT参量变化Φ
热电堆 (Thermopile)－又称温差电堆
基本原理：温差电效应： Φ—ΔT—ε
热电偶和热电堆探测器
Photoelectric
Technology
6.2.1
光电技术

## Slide 5
热电偶照片
热电堆实物照片
热电偶和热电堆探测器
Photoelectric
Technology
6.2.1
光电技术

## Slide 6
热电偶结构
温差热电偶
辐射热电偶
2种金属材料：铂(Pt)、铑(Rh)
温差电动势(铋/锑)： ~100μV/℃
材 料： 半导体
温差电动势： ~500μV/℃
对比：原理结构、接触和非接触、测量对象
热电偶和热电堆探测器
Photoelectric
Technology
6.2.1
光电技术
Notes: 2种金属材料组成回路。接触点存在温差dT--》产生电势dU--》电流I=dU/R； 铂-铑合金，具有宽的测温范围-200℃-1000℃和高测量准确度 (1/1000)度。

## Slide 7
半导体测辐射热电偶
热端温升多数载流子向冷端扩散温差电动势
热电偶和热电堆探测器
Photoelectric
Technology
6.2.1
光电技术

## Slide 8
外电路闭合时 温差电流 I
M为塞贝克常数，也称为温差电动势率，单位为V/K。
开路时，
热电偶和热电堆探测器
Photoelectric
Technology
6.2.1
光电技术
信号电压幅度
则有，

## Slide 9
热电偶的主要特性参数
热电偶的主要特性参数
Photoelectric
Technology
6.2.2
6.2.2
光电技术

## Slide 10
1.热电偶的电压灵敏度
电压灵敏度
热响应时间常数
内阻
主要参数
噪声等效功率
提高的方法？
热电偶的主要特性参数
Photoelectric
Technology
6.2.2
光电技术
Notes: M：seebeck系数

## Slide 11
2.热响应时间常量τT
比较长：约为几十毫秒
适用于探测恒定或低频（几十赫兹）的光辐射
3.热电偶的内阻
决定于所用的热敏材料及结构：几十欧姆
为了与后续的放大器的阻抗相匹配只能利用变压器放大技术使装置的结构复杂化
热电偶的主要特性参数
Photoelectric
Technology
6.2.2
光电技术
4. 噪声等效功率NEP
2部分噪声：
  热噪声——热电偶具有的欧姆电阻所引起
  温度噪声—电磁辐射面温度起伏所产生噪声
*半导体热电偶的NEP：10-11W
Notes: 由于热敏材料的电阻率一般都很低，热电偶的电阻值不大

## Slide 12
例：Single element Thermopile Detectors
电压灵敏度
热响应时间常数
噪声等效功率
内阻
比探测率
热电偶的主要特性参数
Photoelectric
Technology
6.2.2
光电技术

## Slide 13
热电偶的主要特性参数
热电堆
Photoelectric
Technology
6.2.3
6.2.3
光电技术

## Slide 14
多个热电偶串联
  响应快、灵敏度高 —多块辐射接收面
  结构层 —
内阻：热电偶内阻之和
输出电压：热电偶温差电动势之和
 最小可检测温差=单个热电偶的1/n
热电偶的主要特性参数
Photoelectric
Technology
6.2.3
光电技术

## Slide 15
热电偶/堆的应用
热电偶/堆的应用
Photoelectric
Technology
6.2.4
6.2.4
光电技术

## Slide 16
金属表面测温
  大型发电机、轮机轴承及机身
  不同安装方法：粘接、焊接
加热容器内部测温
作为电源
MEMs热电堆
热电偶/堆的应用
Photoelectric
Technology
6.2.4
光电技术