## Slide 1
真空摄像管
真空摄像管
Photoelectric
Technology
7.2
7.2
光电技术

## Slide 2
Photoelectric
Technology
7.2
光电技术
摄像管是能够输出视频信号的一类真空光电图像器件。
光电发射式摄像管
光电导式摄像管
(1)光电变换;
(2)光电信息的累积、存储;
(3)扫描输出。
基本功能:
摄像管
光电变换形式
真空摄像管

## Slide 3
Photoelectric
Technology
7.2
光电技术
电子束
光电阴极
靶
移像区
电子枪
电子束
靶
电子枪
光电发射式摄像管
光电导式摄像管
真空摄像管

## Slide 4
Photoelectric
Technology
7.2.1
光电技术
光电导摄像管
7.2.1
真空摄像管

## Slide 5
光窗
信号极
靶
靶网
聚焦线圈
偏转线圈
校正线圈
聚焦电极
加速电极
控制栅极
灯丝
热阴极
电子枪
光电靶
1.光电导摄像管的基本结构
光电导摄像管
Photoelectric
Technology
7.2.1
光电技术

## Slide 6
电子枪：
光电靶：
靶面的光敏层可进行光电转换，它的轴向电阻小， 横向电阻大，有利于保持光电转换形成的电量潜象，并在扫描周期内实现积分存储。
产生热电子，并使它聚焦成很细的电子射线，按着一定的轨迹扫描靶面。
Photoelectric
Technology
7.2.1
光电技术
光电导摄像管

## Slide 7
玻璃面板
信号板
N+-Si
N-Si
SiO2
(1) 硅靶结构图
窗口玻璃内表面涂有一层很薄的既可透光又可导电的金属膜，在它上面接有引线可同负载相连。
2.硅靶摄像管
硅片朝着电子枪一边的表面，先生成一层氧化层(SiO2)
Photoelectric
Technology
7.2.1
光电技术
光电导摄像管

## Slide 8
光刻
P-Si(岛)
利用光刻技术在SiO2上光刻成几十万个小孔
再通过掺杂使每个小孔都变成P-Si
许多个小的P-Si被SiO2隔离(P型岛)
每个P型岛与N型衬底之间即形成一个PN结(光电二极管)
在SiO2和P型岛表面上蒸涂上一层电阻率适当的半绝缘性质电阻层称为电阻海，即成为硅靶。
Photoelectric
Technology
7.2.1
光电技术
光电导摄像管

## Slide 9
(2) 硅靶的光电变换
电源
电子枪的阴极接地
扫描
电子束
当电子束扫描到每个P型岛时，P型岛的PN结即被反向偏置，结电容被充电到靶电源电压。
信号板
RL
VL
负载电阻
光敏二极管
Photoelectric
Technology
7.2.1
光电技术
光电导摄像管

## Slide 10
由于PN结有反向漏电流(暗电流)
无图像时
靶的两边——成像面(信号板一边的靶面)和扫描面(朝着电子枪一边的靶面)之间的电压略低于靶电源电压。
负载电阻上要产生少量的电压降
RL
VL
Photoelectric
Technology
7.2.1
光电技术
光电导摄像管

## Slide 11
例如:PAL制式，先从左上角开始，从左向右扫，然后再一行挨着一行地从上向下扫，当扫到最右下角时，再返回到左上角，接着扫下一帧，场周期T1=40ms，行周期T2=64μs。
(3) 硅靶摄像管产生视频信号的过程
扫描电子束按一定的制式去扫描靶面。
扫描过程相当于用一条软导线，按着一定的次序去接通每个P型岛。
当电子束与每个P型岛接触时，靶上电子数的多少，正比于各P型岛电势的高低。
Photoelectric
Technology
7.2.1
光电技术
光电导摄像管

## Slide 12
如果光照是均匀的，靶的扫描面电位只是均匀地升高。
光生电子通过信号板等外电路中和
有光图像时
光图像进入
PN结
电子-空穴对
被内建电场分离
光生空穴则被积累于P型岛上
如果光照不均匀，是一幅光学图像，则扫描面上各P型岛的电势分布，将正比于入射光学图像的亮度分布，亮度高的点，所对应的P型岛的电势也高。
Photoelectric
Technology
7.2.1
光电技术
光电导摄像管

## Slide 13
与此同时，被扫到的P型岛，即被拉回到地的电位，为下一帧光积分作准备。
当下一帧再扫到它时，它就可以把一个帧周期时间内积累起的信息电荷，瞬时地放出来。
就这样反复下去，即可得到与光学图象亮度分布相对应的时序视频信号。
Photoelectric
Technology
7.2.1
光电技术
光电导摄像管

## Slide 14
如图：如果第i个P型岛电势的变化为Vi
第i个P型岛电子束软导线接通时
输出回路（靶-负载电阻-电源-电子束-热阴极-靶）中即产生与之对应的电子流，电流的大小为
摄像管输出等效电路
Photoelectric
Technology
7.2.1
光电技术
光电导摄像管

## Slide 15
第i个P型岛在光存储T1期间，P型岛(靶右边)电势最大值为
在读出时间T2内，第i个P型岛电荷的变化量为
输出图像信号在负载电阻RL上的电压为
光照积累的电势与输出耦合电流
Photoelectric
Technology
7.2.1
光电技术
光电导摄像管

## Slide 16
玻璃面板
信号板
N-PbO
I-PbO
P-PbO
EFP
EFN
*氧化铅靶摄像管
PbO靶结构及能带图
Photoelectric
Technology
7.2.1
光电技术
光电导摄像管

## Slide 17
光电发射摄像管
Photoelectric
Technology
7.2.2
光电技术
光电发射摄像管
7.2.2

## Slide 18
光电阴极
-3~-15KV
移像区
电子枪
支撑层(Al2O3)，厚度50~70nm
信号板
(Al膜，厚50nm)
1. 二次电子导电摄像管
KCl膜，厚15~20m,呈疏松组织，98~99%是气隙,在高速光电子作用下产生二次电子传导。
靶
(Secondary electron conductive tube ，SEC)
SEC管结构及SEC靶
Photoelectric
Technology
7.2.2
光电技术
光电发射摄像管

## Slide 19
工作原理：当一个加速的光电子打到SEC靶上时，其中的一部分能量(约2keV)在穿过Al2O3及Al膜时损耗掉，另一部分能量(约2keV)被电子穿透SEC膜时带走不能发挥作用，其余的能量(实验证明4keV为最佳)能被靶吸收。
SEC管是60年代初出现的一种高灵敏度摄象管，适于微光摄象。
对KCl膜来说，每30eV激发一个二次电子，因此4keV的电子能激发120个左右的二次电子，其中仅有一小部分被复合掉。
二次电子在靶电场的作用下流向信号版，而在靶上留下一个正电荷图像，被扫描时经电子束补充恢复到阴极电位，而在外电路上产生脉冲电流，形成图像的视频信号。
SEC管主要利用高能光电子激发二次电子，再由二次电子在电场作用下传导电流，称为二次电子传导。
Photoelectric
Technology
7.2.2
光电技术
光电发射摄像管

## Slide 20
光电阴极
-3~-15KV
移像区
电子枪
2. 硅增强靶摄像管
靶
(Silicon Intensified Target，SIT)
SIT管结构
信号板
电阻海
N+-Si
N-Si
P-Si
SiO2
Photoelectric
Technology
7.2.2
光电技术
光电发射摄像管

## Slide 21
产生电子增益的机理：从聚焦场中获得加速的电子以高能量(约10keV)轰击硅靶，激发出大量电子-空穴对，则每个高能电子可激发2800~2900电子-空穴对，空穴在PN结自建电场作用下进入p区，即扫描面，使P区的电位提高，并在电子束扫描时输出视频信号，由于表面和体内复合等因素，实际增益为理论值的70~80%，即2000倍左右，改变电子光学系统中电极的电压，可改变增益大小。
增强硅靶管具有高响应率，一般比硅靶管大二个数量级 。硅靶不易烧伤，但光电阴极不能受强光照射，因此要注意使用条件，正确使用时寿命可达数千小时。其缺点是暗电流较大，斑点不易彻底消除。
Photoelectric
Technology
7.2.2
光电技术
光电发射摄像管