## Slide 1
CMOS图像传感器
CMOS图像传感器
Photoelectric
Technology
7.4
7.4
光电技术

## Slide 2
入射光
片上透镜
彩色滤光片
金属线路
光接收层
基板
光电二极管
前照射结构
基板
入射光
光电二极管
前面
背照射结构
CMOS图像传感器
（Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS）
CMOS图像传感器
Photoelectric
Technology
7.4
光电技术

## Slide 3
CMOS
光敏元件
放大器
A/D
转换
数字信号处理
存储器
计算机接口
特点
结构简单
处理
功能多
成品率高
价格
低廉
CMOS
光电二极管
MOS场效应管
MOS放大器
MOS开关
CMOS图像传感器
Photoelectric
Technology
7.4
光电技术

## Slide 4
MOS场效应管
G
D
S
N+
N+
P衬底
B
SiO2
MOS场效应管的基本结构
MOS场效应管是一种具有表面场效应作用的单极性半导体器件。
P衬底
源极S
漏极D
栅极G
CMOS图像传感器
Photoelectric
Technology
7.4
光电技术

## Slide 5
MOS开关
MOS开关电路
MOS开关特性
100%
90%
toff
ton
“1”
“1”
“0”
“0”
Id
Vbb
RL
Vi
输入
V0
输出
MOS负载电阻
V1
T1
输入
输出
Vbb
VO
T2
Id
T2的栅极G与漏极D短接，工作在饱和状态，等效于一个阻值确定的电阻
CMOS成像器件中MOS管作用
寻址控制
读出控制
CMOS图像传感器
Photoelectric
Technology
7.4
光电技术

## Slide 6
CMOS成像器件的像敏单元的结构与工作原理
Photoelectric
Technology
7.4.1
光电技术
CMOS成像器件的像敏单元的结构与工作原理
7.4.1

## Slide 7
CMOS的像敏单元结构
像敏单元结构指每个成像单元的电路结构，是CMOS图像传感器的核心组件。
像敏单元结构
有两种类型
被动像敏单元结构
主动像敏单元结构
CMOS成像器件的像敏单元的结构与工作原理
Photoelectric
Technology
7.4.1
光电技术

## Slide 8
1.被动像敏单元(无源) (Passive Pixel Sensor, PPS)
N+
N+
光
P型基板
MOS场效应
复位管T
像素单元
负载管
行复位线
列
选
择
线
Vbb
被动像敏单元结构
光敏二极管
光敏
二极管
行地址选择复位管
CMOS成像器件的像敏单元的结构与工作原理
Photoelectric
Technology
7.4.1
光电技术

## Slide 9
列
选
择
线
行复位线
N+
N+
光
P型基板
Vbb
负载管
行地址选通复位晶体管T的复位脉冲启动复位操作，光电二极管的信号电荷被复位；
复位脉冲过后，复位开关处于断开状态，光电二极管开始光信号的积分；
积分工作结束时，列地址选择脉冲启动选址开关，光电二极管中的信号便传输到列总线上经放大器放大后输出。
被动像敏单元结构工作过程
CMOS成像器件的像敏单元的结构与工作原理
Photoelectric
Technology
7.4.1
光电技术

## Slide 10
PPS的优点
缺点
允许在给定的像元尺寸下设计出最高的填充系数(感光面积与像素单元面积之比)，由于填充系数高，量子效率较高。同时它可以有较小的像素尺寸。
列读取器读取速度很慢，并且容易受到噪声和干扰的影响。
CMOS成像器件的像敏单元的结构与工作原理
Photoelectric
Technology
7.4.1
光电技术

## Slide 11
2.主动像敏单元结构(有源) (Active Pixel Sensor，APS )
CMOS成像器件的像敏单元的结构与工作原理
Photoelectric
Technology
7.4.1
光电技术

## Slide 12
N+
Vbb
光
P型基板
像素单元
负载管
行复位线
列
信
号
线
行选择线
N+
Vbb
光敏二极管
复位管T1
源极跟随放大管T2
行选通管T3
3
T 结构
(1)PN结光电二极管结构
场效应管T1构成光电二极管的负载，它的栅极接在复位信号线上，当复位脉冲到来时，T1导通，光电二极管被瞬时复位。
而当复位脉冲消失后，T1截止，光电二极管开始积分光信号。T2为源极跟随器，它将光电二极管的高阻抗输出信号进行电流放大。
T3用做选址模拟开关，当选通脉冲到来时， T3导通，使被放大的光电信号输送到列总线上。
CMOS成像器件的像敏单元的结构与工作原理
Photoelectric
Technology
7.4.1
光电技术

## Slide 13
电势
电势
电势
电势
开始储存
储存（曝光）期间
储存结束
（像素信号输出）
光敏二极管
的复位
复位信号输出
信号电荷
P
N+
Reset
RS
APS 3T
PN
Junction
Reset
RS
APS 4T
P
N+
P+
FD
Coli
TX
Vout
Pixel
Pixel
Pixel
Pinned Diode
CMOS成像器件的像敏单元的结构与工作原理
Photoelectric
Technology
7.4.1
光电技术

## Slide 14
(2) 光电门+FD方式
4-T 结构
4-T 结构使用了一个铰接二极管，它较3-T APS的像素的基本结构增加了一个传输门和一个悬浮式的扩散节点（Floating Diffusion, FD）。
N+
Vbb
光
光电门
P型基板
复位晶体管T1
像素单元
负载晶体管
行复位线
列
信
号
线
行选择线
N+
Vbb
放大晶体管T2
行选择晶
体管T3
FD
行读出线
TX
CMOS成像器件的像敏单元的结构与工作原理
Photoelectric
Technology
7.4.1
光电技术

## Slide 15
在积分结束时，光敏二极管上的积聚电荷被转移到FD节点。
然后被转移的电荷与3-T结构一样以电压的方式读取。
Reset
RS
APS 4T
P
N+
P+
FD
TX
Pinned Diode
CMOS成像器件的像敏单元的结构与工作原理
Photoelectric
Technology
7.4.1
光电技术

## Slide 16
电势
开始储存
储存（曝光）期间
储存完毕
FD复位
复位信号输出
电势
信号电荷
电势
电势
电势
读出信号电荷
（像素信号输出）
P
N+
Reset
RS
APS 3T
PN
Junction
Reset
RS
APS 4T
P
N+
P+
FD
Coli
TX
Vout
Pixel
Pixel
Pixel
Pinned Diode
CMOS成像器件的像敏单元的结构与工作原理
Photoelectric
Technology
7.4.1
光电技术

## Slide 17
CMOS成像器件的组成架构
Photoelectric
Technology
7.4.2
光电技术
CMOS成像器件的组成架构
7.4.2

## Slide 18
CMOS
成像器件的组成
像敏单元阵列
MOS场效应管集成电路
这两部分是集成在同一硅片上的。像敏单元阵列由光电二极管阵列构成。
CMOS成像器件的组成架构
Photoelectric
Technology
7.4.2
光电技术

## Slide 19
像敏单元阵列按X和Y方向排列成方阵，方阵中的每一个像敏单元都有它在X，Y各方向上的地址。
分别由两个方向的地址译码器进行选择
Y
地址
X地址
像敏单元行
像敏单元列
多路模拟开关
列放大器
同步控制电路
时序脉冲电路
接口电路
预处理电路
A/D转换器
每一列像敏单元都对应于一个列放大器，列放大器的输出信号分别接到由X方向地址译码控制器进行选择的模拟多路开关，并输出至输出放大器。
输出放大器的输出信号送A/D转换器进行模-数转换变成数字信号，经预处理电路处理后通过接口电路输出。
CMOS
成像器件的组成
CMOS成像器件的组成架构
Photoelectric
Technology
7.4.2
光电技术

## Slide 20
在Y方向地址译码器的控制下，依次序接通每行像敏单元上的模拟开关（Si,j)。
信号将通过行开关传送到列线上，再通过X方向地址译码器（可以采用移位寄存器）的控制，输送到放大器。
Y
移
位
寄
存
器
X移位寄存器
输出总线
第 i 行
第
j
列
S1, j+1
Si , j+1
S1, j
S1,1
Si,1
Si , j
S1
Sj
Sj+1
图像信号经Y方向地址译码器依次序接通每行像敏单元上的模拟开关Si,j，信号将通过行开关传送到列线上，再通过X方向地址译码器的控制，输送到放大器。
由于信号经行与列开关输出，因此，可以实现逐行扫描或隔行扫描的输出方式。也可以只输出某一行或某一列的信号。
还可以选中所希望观测的某些点的信号输出，如图所示的第i行、第j列的信号。
CMOS成像器件的组成架构
Photoelectric
Technology
7.4.2
光电技术

## Slide 21
CMOS成像器件的组成架构
Photoelectric
Technology
7.4.2
光电技术