## Slide 1
第8章
光电技术
光学信息变换
Photoelectric
Technology
Optical Information Transformation

## Slide 2
几何光学方法的光学信息变换
几何光学方法的光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1
8.1
光电技术

## Slide 3
光学信息变换
光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.1
8.1.1
光电技术

## Slide 4
几何光学
光电信息系统
信号产生
信号传输
信号检测
信号处理
一种光学量
另一种光学量
非光学量
光学量
连续光学量
脉冲光学量
物理光学
信号
组合编码形式
光电子学
进行变换
能量
状态
光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.1
光电技术

## Slide 5
目的
改善系统的时间分辨能力
改善系统的
动态品质
提高传输和检测精度
对环境的
适应能力
提高工作
可靠性
改善系统的检测信噪比
改善系统的空间分辨能力
信息
载荷到光载波
形成光电信号
光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.1
光电技术

## Slide 6
几何光学
方法
直线传播
光学原理
非相干光学现象
遮光
反射
折射
光学成像
光电开关
光学编码
光学扫描
瞄准定位
准直定向
测长
测角
测距
折射
成像测量
应用
光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.1
光电技术

## Slide 7
物理光学
方法
干涉
光学原理
相干光学现象
衍射
光谱
波长变换
光学拍频
莫尔条纹
干涉计量
外差通讯
光谱分析
散斑
全息测量
应用
光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.1
光电技术

## Slide 8
物理光学
方法
电光效应
光电子学
磁光效应
声光效应
空间光调制
光纤传感
光调制
光束偏转
光通讯
光存储
光记录
光显示
应用
传光
传像
光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.1
光电技术

## Slide 9
几何光学方法的光学信息变换
几何光学方法的光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.2
8.1.2
光电技术

## Slide 10
一、 物体尺寸信息的光学变换
将待测目标的长或宽等尺寸信息通过几何光学变换转变为光电信息的方法，可以分为光度测量法、成像测量法和扫描测量法三类。
光度测量法是根据被测物体的遮光、反光、离焦、像偏移等造成的光量变化，采用光电探测器测量物体尺寸的方法。
1.光度测量法
几何光学方法的光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.2
光电技术

## Slide 11
由光电开关构成的光幕
测量装置比较简单，大范围的测量误差范围是0.5%～5%。
宽度测量
高度测量
物体三维尺寸测量示意图
长度测量
几何光学方法的光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.2
光电技术

## Slide 12
2. 成像测量法
成像测量法是利用光学系统对物体的成像关系，以CCD、CMOS、真空摄像管等成像器件在观察图像的同时，确定轮廓的边缘和边缘间的距离。这类测量方法的测量误差范围为0.1%～2%。
几何光学方法的光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.2
光电技术

## Slide 13
9
-
1
3. 扫描测量法
扫描测量法是利用扫描光束周期性地照射被测物体，在物体边缘上形成强对比度随时间周期性变化的光强分布，通过测量通光与遮光的时间差进行测量。这类装置结构相对复杂，有较高的测量精度。一般可达到0.01%～0.1%的相对精度，并且对于物面位置没有严格要求。
几何光学方法的光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.2
光电技术

## Slide 14
几何光学方法的光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.2
光电技术

## Slide 15
二、位移信息的光学变换
将物体位移量变换成光电信号以便于进行非接触测量，是工业生产和计量检测中的重要工作。采用固体图像传感器、象限探测器、PSD位置传感器等与成像物镜配合，很容易构成被测物像的位移信息变换系统，实现对物体位移量的测量。
几何光学方法的光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.2
光电技术

## Slide 16
激光三角法是激光测试技术的一种，也是激光技术在工业测试中的一种较为典型的测试方法。因为该方法具有结构简单、测试速度快、实时处理能力强、使用灵活方便等特点，在长度、距离以及三维形貌等的测试中有广泛的应用。
1. 激光三角法
几何光学方法的光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.2
光电技术

## Slide 17
光电探测器
接收透镜
1
q
a
b
x
x
¢
2
q
（
b
）
斜射式结构
会
聚
透
镜
激
光
器
光电探测器
接收透镜
a
b
x
x
¢
q
（
a
）
直射式结构
会
聚
透
镜
激
光
器
几何光学方法的光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.2
光电技术

## Slide 18
几何光学方法的光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.2
光电技术

## Slide 19
点光源对被测物体表面照明，使用成像物镜对该光点成像聚焦。当物体沿光轴方向位移时，像面焦点扩散形成弥散圆。只有准确处于物面位置时，良好的成像状态才能保证像面上有集中的光密度分布。这种以聚焦光斑密度分布的集中程度来判断物体轴向位移的方法称为光焦点法。
2. 像点轴上偏移检测的光焦点法
几何光学方法的光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.2
光电技术

## Slide 20
点光源对被测物体表面照明，成像物镜对该光点成像聚焦。当物体沿光轴方向位移时，像面聚焦光斑密度分布发生变化。
几何光学方法的光学信息变换
Photoelectric
Technology
8.1.2
光电技术