## Slide 1
时变光信息的调制
时变光信息的调制
Photoelectric
Technology
8.3
8.3
光电技术

## Slide 2
在光电系统中，使光载波信号的一个或几个特征参数按被传送信息的特征变化，以实现信息检测或传送目的的方法称为光学调制。
使光载波只随信息而不随时间变化，这种是将信息直接调制到光载波上的广义调制。在更多情况下，往往是人为地使载波光通量随时间或空间变化，形成多变量的载波信号，然后再使其特征参数随被测信息而改变，这种方法称为二次调制，因为它是对已随时间调制的光通量特征参数的再调制。
调制技术给辐射参数以确定的时间或空间变换，看起来似乎增加了信号的复杂性，但它可以改善光电系统的工作品质，有助于传输过程的信号处理，提高传输能力，还能更好地从背景噪声干扰中分离出有用的信号，以提高信噪比和测量灵敏度。
时变光信息的调制
Photoelectric
Technology
8.3
光电技术

## Slide 3
光信号调制的基本原理
光信号调制的基本原理
Photoelectric
Technology
8.3.1
8.3.1
光电技术

## Slide 4
一、 光信号调制的基本原理
光学调制按时空状态和载波性质可分为不同的调制形式。以光强度调制为例介绍光信号调制的基本原理，包括连续波调制、脉冲调制和编码调制。
1. 连续波调制
振幅调制
频率调制
相位调制
光信号调制的基本原理
Photoelectric
Technology
8.3.1
光电技术

## Slide 5
（1） 振幅调制
振幅调制是指光载波信号的幅度瞬时值随调制信号变化，频率和相位保持不变。
若调制函数为正弦函数
光信号调制的基本原理
Photoelectric
Technology
8.3.1
光电技术

## Slide 6
（2） 频率调制
频率调制简称调频，是指载波的频率按调制信号的变化规律而改变，使调制后的调频波频率瞬时偏离原有的载波频率，频率偏离值与调制信号的幅度瞬时值成正比。
若调制函数为余弦函数
光信号调制的基本原理
Photoelectric
Technology
8.3.1
光电技术

## Slide 7
（3） 相位调制
相位调制是指载波的相位随调制信号的变化而变化的调制。调频和调相两种调制波最终都表现为总相角的变化。
光信号调制的基本原理
Photoelectric
Technology
8.3.1
光电技术

## Slide 8
2. 脉冲调制
光信号脉冲调制是指将被测物理量信息加载在光脉冲序列的参量（振幅、相位、频率或宽度等）上。例如，将直流信号用间歇通断的方法进行调制得到脉冲载波，然后使载波脉冲的幅度、相位、频率、脉宽等参量按调制信号改变，从而得到不同的脉冲调制。
光信号调制的基本原理
Photoelectric
Technology
8.3.1
光电技术

## Slide 9
2. 脉冲调制
光信号调制的基本原理
Photoelectric
Technology
8.3.1
光电技术

## Slide 10
3. 编码调制
编码调制是把模拟信号先变成脉冲序列，再变成代表信号信息的二进制编码，然后对载波进行强度调制。
采样
量化
编码
光信号调制的基本原理
Photoelectric
Technology
8.3.1
光电技术

## Slide 11
光调制的方法
光调制的方法
Photoelectric
Technology
8.3.2
8.3.2
光电技术

## Slide 12
二、 光调制方法
可以实现单色光波或复合光通量调制作用的装置称为光调制器。典型的光信号调制方法主要有辐射源调制、机电调制和光控调制等。
由于双折射，各向异性材料具有旋光性，可以改变入射偏振光的偏振方向。材料折射率各向异性能在电场、磁场和机械力等外力作用下形成和改变。利用这些光控效应可以进行光波的振幅、频率、相位、偏振状态和传播方向等参量进行调制，这些调制器称为光控调制器。
光调制的方法
Photoelectric
Technology
8.3.2
光电技术

## Slide 13
1. 电光调制
某些晶体在外加电场的作用下，其折射率随外加电场的改变而发生变化的现象称为电光效应。
具有电光效应的晶体称为电光晶体，主要有铌酸锂（LiNbO3）晶体、砷化镓（GaAs）晶体和钽酸锂（LiTaO3）晶体等。利用晶体的电光效应制成的调制器称为电光调制器 。
光调制的方法
Photoelectric
Technology
8.3.2
光电技术

## Slide 14
调制器通常利用一阶电光效应，在这种情况下，施加电场引起的折射率变化为
是E=0时材料的折射率， 是线性电光系数，i 和 j 对应于适当坐标系中各向异性材料的轴线 。
光调制的方法
Photoelectric
Technology
8.3.2
光电技术

## Slide 15
（1） 电光相位调制
光调制的方法
Photoelectric
Technology
8.3.2
光电技术

## Slide 16
（2） 电光强度调制
若
或
光调制的方法
Photoelectric
Technology
8.3.2
光电技术

## Slide 17
当超声波在某些介质中传播时，产生时间与空间的周期性弹性应变，造成介质密度（或折射率）周期性变化。介质随超声应变与折射率变化的这一特性，可使光在介质中传播时发生衍射，从而产生声光效应。
2. 声光调制
光调制的方法
Photoelectric
Technology
8.3.2
光电技术

## Slide 18
理论分析指出，当入射角（入射光与超声波面间的夹角） 满足以下条件时，衍射光最强。
2. 声光调制
N为衍射光的级数， 、k 分别为入射光的波长和波数 ，
为超声波的波长， 为超声波的波数。
光调制的方法
Photoelectric
Technology
8.3.2
光电技术

## Slide 19
若掠射角 ，一般情况下衍射光都很弱。只有在掠射角满足下式条件下，衍射光最强。
布拉格衍射
称为布拉格条件， 称为布拉格角。此时的衍射光是不对称的，只有正一级或负一级。衍射效率可接近100%，这种衍射称为布拉格衍射 。
光调制的方法
Photoelectric
Technology
8.3.2
光电技术

## Slide 20
声光调制原理
当满足入射角 较小且 的布拉格条件时
F与 分别为超声波的频率与速度。
入射（掠射）角 与衍射角 之和称为偏转角
光调制的方法
Photoelectric
Technology
8.3.2
光电技术

## Slide 21
当偏振光通过某些透明物质时，光的振动面将以光的传播方向为轴线旋转一定的角度，这种现象称为旋光现象。
3. 磁光调制
除了旋光物质外，一些不具有旋光性的物质，如水、铅玻璃等，在磁场作用下也可使穿过它的偏振光的振动方向发生旋转。这种在磁场作用下产生的旋光效应称为磁光效应，也称为法拉第旋光效应。
振动面的旋转角度 可表示为
l 为光程，H为磁场强度， 为维尔德（Verdet）常数
光调制的方法
Photoelectric
Technology
8.3.2
光电技术

## Slide 22
光输出的强弱与磁致旋转角有关，即与流经激磁线圈的调制电流相关，这就是磁光调制的工作原理。
3. 磁光调制
光调制的方法
Photoelectric
Technology
8.3.2
光电技术