## Slide 1
放大器的噪声模型
放大器的噪声模型
Photoelectric
Technology
9.3
9.3
光电技术

## Slide 2
设计高质量的低噪声前置放大器
目的：更好地抑制噪声、放大信号。
信号的特性
噪声的特性
噪声分析方法
学习一些关于放大器的噪声及描述放大器噪声特性的一些有关参数和模型。
放大器的噪声模型
Photoelectric
Technology
9.3
光电技术

## Slide 3
1.放大器的噪声模型
电压—噪声电流（En-In）模型
放大器内部的噪声是很复杂的。
采用En-In模型来描述放大器的总的噪声特性。
放大器的内部噪声可以用串联在输入端的具有零阻抗的电压发生器En和一个并联在输入端具有无穷大阻抗的电流发生器In来表示，两者相关系数为r。
这个模型称为放大器的En-In噪声模型
《光电技术》—微弱光电信号的探测与处理—放大器噪声模型
放大器的噪声模型
Photoelectric
Technology
9.3
光电技术

## Slide 4
放大器的En-In噪声模型
En
Rs
Ens
Zi
*
~
*
In
Vs
AV
Vs
• Vs为信号源电压；
• Rs为信号源内阻；
• Ens为热噪声电压；
• Zi为放大器输入电阻；
• Av为放大器电压增益；
• Vso总的输出信号；
• Eno总的输出噪声。
En0
无噪声
放大器
《光电技术》—微弱光电信号的探测与处理—放大器噪声模型
放大器的噪声模型
Photoelectric
Technology
9.3
光电技术

## Slide 5
En-In模型的优点
理论：放大器看成是无噪声的， 对放大器噪声的研究归结为只要分析En、In在整个电路中所起的作用。
实验：能够通过实验测量得出En、In 的大小
简化了电路系统的噪声的计算。
放大器的噪声模型
Photoelectric
Technology
9.3
光电技术