## Slide 1
第9章
光电技术
微弱光电信号的探测与处理
Photoelectric
Technology
Detection And Processing Of Weak Photoelectric Signal

## Slide 2
通过光学信息变换，可将待测信息载荷到光波的强度、频率、相位或偏振等特征参数上，然后再通过光-电信号变换的方法来获取光载波所载荷的这些信息。
光-电信号变换方法有直接探测和外差探测两种。
经过光学变换和光-电变换两个处理过程后所得到的电学信号通常非常微弱，通常还需由电子系统进一步处理后方能提取真实有用的信号，如放大、滤波和相关检测等多种处理手段。
微弱光电信号的探测与处理
Photoelectric
Technology
9
光电技术

## Slide 3
直接探测
直接探测
Photoelectric
Technology
9.1
9.1
光电技术

## Slide 4
光电探测器的基本功能就是把入射到探测器上的辐射通量（光功率）转换为相应的光电流或电压，即
光电流或电压随时间的变化也就反映了辐射通量（光功率）随时间的变化。因此，只要通过光学信息变换将待测信息转换为辐射通量（光功率）的变化，利用光电探测器的这种直接光电转换功能就能实现信息的解调，这种探测方式通常称为直接探测。
一、 直接探测
直接探测
Photoelectric
Technology
9.1
光电技术

## Slide 5
直接探测是系统只能解调出由光强度调制所形成的信息，不涉及光辐射的相干性质，因而又称为非相干探测。
直接探测
Photoelectric
Technology
9.1
光电技术

## Slide 6
1. 光电探测器的平方律特性
若入射到光电探测器上的信号光的电场为
光电探测器的光电流
光电探测器输出光电流与光波电场强度振幅的平方成正比，所以光电探测器又称为平方律器件。
若入射光信号是调幅波，调制函数为
直接探测
Photoelectric
Technology
9.1
光电技术

## Slide 7
2. 信噪比性能分析
由光电探测器的平方律特性可得
考虑到信号和噪声的独立性
输出信噪比为
直接探测
Photoelectric
Technology
9.1
光电技术

## Slide 8
（1）若
（2）若
直接探测方式不适宜于输入信噪比小于1的场合或微弱光信号的探测；直接探测方式由于实现简单，可靠性高，在强光信号的探测中得到广泛应用。
直接探测
Photoelectric
Technology
9.1
光电技术

## Slide 9
3. 噪声等效功率
理想情况下，直接探测系统只受信号光引起的散粒噪声限制（即量子噪声限），此时信噪比为
直接探测
Photoelectric
Technology
9.1
光电技术